Město Ostrov

v souladu s § 10 zák. č.137/2006 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),vyhlašuje výzvu zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky, dle § 21, odst. 1), písm. f) Zákona - zjednodušené podlimitní řízení

1.  Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem  veřejné  zakázky je uzavření smlouvy na zhotovení  stavby:

„Dodání herních prvků pro mateřské školy v Ostrově“,

Zakázka zahrnuje kompletní provedení terénních úprav pro osazení herních prvků, dodání, montáž a kotvení těchto herních prvků v zahradách mateřských škol v Ostrově, v následujícím rozsahu:

- provedení terénních úprav pro osazení jednotlivých herních prvků, vyřezání náletových dřevin,  stržení travního porostu, vyrovnání,  provedení výkopů /vrtů/ pro betonáž patek na osazení herního prvku.

- zhotovení betonových patek pro herní prvky, které to vyžadují v počtu a skladbě předepsaném od výrobce herního prvku

- usazení kotvícího materiálu do betonu dle pokynů výrobce herního prvku / tzn. nivelovat, kovové kotvy uložit do betonu v předepsané hloubce/

- provedení  kotvení herních prvků, dle předepsaných postupů výrobce a tak aby splňovalo veškeré bezpečnostní předpisy a normy, taktéž  materiál a dispozice herních  prvků

- při nutnosti zhotovení dopadové zóny kolem herního prvku, tuto zhotovit z nejdostupnějšího a cenově výhodného materiálu určeného pro dopadové zóny.

- vypracování revizní zprávy na bezpečnost a funkčnost nově osazených herních prvků a dopadových zón od certifikované osoby minimálně ve 2 paré v originále /1x pro provozovatele MŠ a 1x pro objednatele/

- likvidace nebezpečného odpadu, výkopku, odpadů a suti dle platných norem a předpisů o řízených skládkách.

- Doba a místa plnění veřejné zakázky, specifikace herních prvků pro jednotlivá místa plnění

Zahájení plnění se předpokládá po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Předpokládaný termín zahájení je  ……………………………………………………………….        duben 2011

Termín dokončení do ………………… ………………………………………………………..    4.  července 2011

V době plnění je počítáno s dodací lhůtou herních prvků 4 – 6 týdnů od data objednání u výrobce

Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený termín zahájení a ukončení prací a celkovou lhůtu realizace veřejné zakázky v kalendářních dnech.

Místa plnění veřejné zakázky jsou:

Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, 36301 Ostrov, kraj Karlovarský

Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, 36301 Ostrov, kraj Karlovarský

Mateřská škola při základní škole J.V. Myslbeka Ostrov, Myslbekova 1189, kraj Karlovarský

Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, Ostrov, kraj Karlovarský

Specifikace herních prvků pro místo plnění MŠ Halasova 765, 36301 Ostrov:

1. Vláček a  zastřešený vagónek s lavicemi. Konstrukce dřevěné hranoly, opatřeny nátěrem pro venkovní použití. Veškeré spoje na vláčku čepované, zábradlí zapuštěno do hranolů – odolné vůči vandalismu. Veškerý spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci upraveny antikorobarvou.

Věkové určení: 3-12 let,

Výška pádu: 500 mm.

Požadavek je 1 kus

2. Věž s laminátovou skluzavkou, kreslící tabulí a šplhací sítí, výstup na věž po schodech se zábradlím. Šplhací síť je vyrobena z lana, spojována barevnými plastovými spoji. Konstrukce věže dřevěné hranoly, opatřeny nátěrem pro venkovní použití. Veškeré spoje na věži čepované, zábradlí zapuštěno do příčných hranolů – odolné vůči vandalismu. Do terénu kotveno v ocelových patkách. Veškerý spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci jsou upraveny antikoro barvou.

Věkové určení: 3-12 let,

Výška pádu: 1000 mm

Požadavek je 1 kus

3. Vahadlová houpačka, konstrukce houpačky dřevěné hranoly, opatřeno nátěrem pro venkovní použití. Veškeré spoje na houpačce čepované, speciální doraz houpačky. Stojky vahadlové houpačky osazeny kovovými pouzdry ve kterých slouží jako mechanizmus houpání ocelový pozinkovaný čep. Do terénu kotveno v ocelových patkách. Spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci jsou upraveny antikoro barvou.

Věkové určení: 3-14 let

Výška pádu: 1000 mm

Požadavek je 1 kus

4. Houpadla na pružině různé motivy - tělo houpadla je vyrobeno z vysoko-molekulárního polyethylénu, pružina je vyrobena ze speciální oceli. Kotvení houpadla v zemi ocelovou konstrukcí do betonové patky.

Věkové určení: 3-12 let,

Výška pádu: 500 mm

Požadavek je 2 kusy

4. Dětský otočný bagr na písek, ovládaní lžíce 2x páka - konstrukce bagru – celokovová. Otáčení bagru o 360°. Veškerý spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci jsou upraveny antikoro barvou. Kotvení bagru na betonovou patku do terénu.

Věkové určení: 3-14 let

Výška pádu: 500 mm

Požadavek je 1 kus

Specifikace herních prvků pro místo plnění MŠ Krušnohorská 766,  36301 Ostrov:

1. Vláček a  zastřešený vagónek s lavicemi. Konstrukce dřevěné hranoly, opatřeny nátěrem pro venkovní použití. Veškeré spoje na vláčku čepované, zábradlí zapuštěno do hranolů – odolné vůči vandalismu. Veškerý spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci upraveny antikorobarvou.

Věkové určení: 3-12 let,

Výška pádu: 500 mm.

Požadavek je 1 kus

2. Věž s laminátovou skluzavkou, kreslící tabulí a házecí stěnou, výstup na věž po schodech se zábradlím. Konstrukce věže – dřevěné hranoly opatřeny nátěrem pro venkovní použití. Veškeré spoje na věži čepované, zábradlí zapuštěno do příčných hranolů – odolné vůči vandalismu. Do terénu kotveno v ocelových patkách. Veškerý spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci jsou upraveny antikoro barvou.

Věkové určení: 3-12 let,

Výška pádu: 1000 mm

Požadavek je 1 kus

3. Houpadla na pružině různé motivy - tělo houpadla je vyrobeno z vysoko-molekulárního polyethylénu, pružina je vyrobena ze speciální oceli. Kotvení houpadla v zemi ocelovou konstrukcí do betonové patky.

Věkové určení: 3-12 let,

Výška pádu: 500 mm

Požadavek je 2 kusy

Specifikace herních prvků pro místo plnění MŠ při základní škole J.V. Myslbeka, Myslbekova 1189, 36301 Ostrov:

1. Hradby s laminátovou skluzavkou, šplhací rampou s lanem a sítí, výstup na hradby po žebříku. Konstrukce dřevěné hranoly, opatřeny nátěrem pro venkovní použití. Hradby dále obsahují házecí / prolézací stěny a domeček v prostoru pod hradbami. Šplhací síť je vyrobena z lana spojována barevnými plastovými spoji. Konstrukce hradeb – dřevěný hranol opatřeny nátěrem pro venkovní použití. Veškeré spoje na hradbách čepované, zábradlí zapuštěno do příčných hranolů – odolné vůči vandalismu. Do terénu kotveno v ocelových patkách. Veškerý spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci jsou upraveny antikoro barvou.

Věkové určení: 3-12 let,

Výška pádu: 1000 mm.

Požadavek je 1 kus

2. Hrazdy s házecí stěnou a kladinami. Konstrukce – dřevěné hranoly opatřeny nátěrem pro venkovní použití. Do terénu kotveno v ocelových patkách. Veškerý spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci jsou upraveny antikoro barvou.

Věkové určení: 3-14 let,

Výška pádu: 1000 mm

Požadavek je 1 kus

3. Houpadla na pružině různé motivy - tělo houpadla je vyrobeno z vysoko-molekulárního polyethylénu, pružina je vyrobena ze speciální oceli. Kotvení houpadla v zemi ocelovou konstrukcí do betonové patky.

Věkové určení: 3-12 let,

Výška pádu: 500 mm

Požadavek je 2 kusy

4. Vahadlová houpačka, konstrukce houpačky dřevěné hranoly, opatřeno nátěrem pro venkovní použití. Veškeré spoje na houpačce čepované, speciální doraz houpačky. Stojky vahadlové houpačky osazeny kovovými pouzdry ve kterých slouží jako mechanizmus houpání ocelový pozinkovaný čep. Do terénu kotveno v ocelových patkách. Spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci jsou upraveny antikoro barvou.

Věkové určení: 3-14 let

Výška pádu: 1000 mm

Požadavek je 2 kusy

Specifikace herních prvků pro místo plnění MŠ Masarykova 1195, 36301 Ostrov:

1. Kolotoč nízkopodlažní sedačkový, provedení ocel + barva. Kovové části na konstrukci jsou upraveny antikoro barvou. Vyžaduje specielní kotvení - zhotovení betonového „ fundamentu“ zapuštěného do terénu.

Věkové určení: 3- 8 let,

Výška pádu: 200 mm.

Požadavek je 1 kus

2. Nerezová 2m skluzavka položená na terénní vlnu,  do terénu kotveno v ocelových patkách. Věkové určení: 3-14 let,

Výška pádu: 2000 mm

Požadavek je 1 kus

3. Houpadla na pružině různé motivy - tělo houpadla je vyrobeno z vysoko-molekulárního polyethylénu, pružina je vyrobena ze speciální oceli. Kotvení houpadla v zemi ocelovou konstrukcí do betonové patky.

Věkové určení: 3-12 let,

Výška pádu: 500 mm

Požadavek je 1 kus

4. Vahadlová houpačka, konstrukce houpačky dřevěné hranoly, opatřeno nátěrem pro venkovní použití. Veškeré spoje na houpačce čepované, speciální doraz houpačky. Stojky vahadlové houpačky osazeny kovovými pouzdry ve kterých slouží jako mechanizmus houpání ocelový pozinkovaný čep. Do terénu kotveno v ocelových patkách. Spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci jsou upraveny antikoro barvou.

Věkové určení: 3-14 let

Výška pádu: 1000 mm

Požadavek je 2 kusy

3.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady k plnění veřejné zakázky prokáže uchazeč kopií dokladu o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán. Obdobným způsobem prokáže kvalifikační předpoklady případný subdodavatel uchazeče.

4.  Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je:

NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA

- Způsob zpracování Nabídkové ceny

Nabídka bude obsahovat oceněný výkaz výměr (dodaný uchazečem). Uchazeč ocení všechny položky výkazu výměr, každou samostatně, jednotkovou cenou a cenou celkem.

V nabídce bude Nabídková cena za provedení díla uvedena bez DPH, poté bude uvedeno DPH samostatně a nakonec cena včetně DPH.

Nabídková cena se rozumí jako cena pevná po celou dobu výstavby, musí krýt veškeré náklady zhotovitele na výstavbu, dle předaných podmínek soutěže a zadávací dokumentace.

Uchazeč do své nabídky je dále oprávněn uvést ceny všech prací a dodávek, dle jeho názoru  pro řádné zhotovení stavby nezbytné, případně všech prací a dodávek, které dle jeho názoru nejsou pro řádné zhotovení a funkčnost stavby nutné. U těchto prací a dodávek bude uveden slovní popis s uvedením podkladů, z nichž uchazeč tyto dodávky a ceny dovodil. Tyto ceny nebudou zahrnuty do nabídkové ceny, ale budou uvedeny zvlášť.

Uchazeč je povinen se informovat před podáním nabídky o poloze a povaze staveniště, popřípadě o místních zvláštnostech. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo navýšení ceny.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídek

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených obálkách, opatřených zpětnou adresou dodavatele,  s výrazným označením v levém horním rohu:  : „Nabídka: Dodání herních prvků pro mateřské školy v Ostrově – Neotevírat“, Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele. Veškeré části Nabídky spolu budou spojením tvořit jeden celek, přelepka spojení bude opatřena razítkem nebo pečetí dodavatele, tzn. dodavatel zajistí, aby s jednotlivými listy nabídky nebo příloh nebylo možné nežádoucím způsobem manipulovat.

Jednotlivé strany Nabídky (smlouvy) budou vzestupně očíslovány. Nabídka bude opatřena krycím listem, jehož formulář je přílohou této zadávací dokumentace.

Uspořádání nabídky

- Krycí list nabídky ( viz. příloha) s uvedením těchto údajů :

- údaje o uzchazeči

- cenová nabídka

- termíny

- podpis oprávněné osoby

- Doklady ke kvalifikačním předpokladům.

- Reference – seznam zakázek stejného nebo obdobného charakteru.

- Návrh smlouvy o dílo v podobě platného právního úkonu, případnými připomínkami k návrhu smlouvy o dílo, které uchazeči předloží v rámci nabídky, není zadavatel vázán

Krycí list nabídky a návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).

Případné další přílohy a doplnění nabídky dle uvážení dodavatele.

- Délka záruční hůty

Délku záruční lhůty navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendářních měsících. Minimální záruční lhůta na dodávky a zařízení, poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců (dle právních předpisů 24 měsíců)

8.  Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osoby zadavatele pověřené organizací průběhu zadávacího řízení:

- ve věci formálních náležitostí zadávacího řízení:

- Lumír Pála, vedoucí odboru, telefon 353 808 601, e-mail lpala@ostrov.cz, kanc. č. 6

- Libor Hofmann, referent, telefon 353 808 602, 721722266 e-mail lhofmann@ostrov.cz, kanc. č. 2

- ve věci odborné problematiky zadávacího řízení

- Libor Hofmann, referent, telefon 353 808 602, e-mail lhofmann@ostrov.cz, kanc. č. 2

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění, zájemci si jí mohou domluvit telefonicky nebo osobně. Zadavatel nenese odpovědnost za rizika spojená s prohlídkou místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky, uchazeči se účastní na svou vlastní odpovědnost  a na své riziko. Jakékoliv náklady spojené s účastí uchazečů na prohlídce místa plnění nesou uchazeči.

9.   Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.  Zadávací lhůta činí  30 kalendářních dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

10. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky, včetně všech povinných příloh, musí být podány zadavateli nejpozději dne 20. dubna do 15:00 hodin a to osobně do podatelny MěÚ Ostrov nebo doporučeně na adresu MěÚ Ostrov. Za doručení nabídky poštou je považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky předložené  po stanovené lhůtě nebudou do soutěže  přijaty.

Úřední hodiny podatelny:

- pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hod. (polední pauza 12,00 – 13,00),

- ostatní dny od 8,00 do 14,00 (polední pauza 11,30 – 12,00).

11. Údaje zadavatele

Město Ostrov, zastoupené starostou Bc. Pavlem Čekanem

Klínovecká 1204,  363 20 Ostrov,

tel.  : 353801111,

fax. : 353801299,

IČO : 00254843,

DIČ :129 - 00254843

Bank. spojení :  Komerční banka Karlovy Vary a.s., pobočka Ostrov,

číslo účtu        :  920-341/0100.

12. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje tyto části:

- tyto pokyny s přílohami Krycí list nabídky a Prohlášení uchazeče,

- návrh smlouvy o dílo

Zadávací dokumentace je zasílána spolu s těmito podmínkami.

13. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Výši nabídkové ceny je možno překročit pouze v případě, že objednatel (zadavatel) uplatní u zhotovitele (uchazeče) požadavek na změnu rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky.

14. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů

- zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy

- jednat s vybranými zájemci o úpravě jejich nabídek

- na dodatečnou úpravu rozsahu díla v průběhu

- nevracet dodavatelům podané nabídky,

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku,

- upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici.

Zájemce podáním nabídky do tohoto výběrového řízení projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

V Ostrově dne  12. dubna  2011

Lumír Pála

vedoucí OSMM

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku: „Dodání herních prvků pro mateřské školy v Ostrově“,

Údaje o uchazeči

| Obchodní jméno |  |
| --- | --- |
| Právní forma |  |
| Sídlo, resp.místo podnikání u fyzické osoby |  |
| Bydliště (u fyzické osoby) |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| R.č. nebo datum narození (u fyzické osoby) |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

Cenová nabídka:

| Celková cena veřejné zakázky (díla) bez DPH |  |
| --- | --- |
| Vyčíslení DPH (z Celkové ceny veřejné zakázky bez DPH) |  |
| Celková cena veřejné zakázky (díla) včetně DPH. |  |

Termín:

| Datum termínu zahájení |  |
| --- | --- |
| Datum termínu ukončení |  |
| Celková doba zhotovení díla v kalendářních dnech |  |

V ................................... dne...................2011

.........................................................

jméno oprávněné osoby dodavatele

..........................................................

podpis oprávněné osoby dodavatele

Prohlášení dodavatele

k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

V souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“), prohlašujeme, že jako uchazeč o veřejnou zakázku „Dodání herních prvků pro mateřské školy v Ostrově“, splňujeme základní kvalifikační předpoklady, a to:

- že jsme nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního předpisu - § 49 obchodního zákoníku (k § 53, odst. (1), písm. c) Zákona),

- že na náš majetek není prohlášen konkurs nebo že návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku nebo že vůči nám není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů (k § 53, odst. (1), písm. c) Zákona),

- že nejsme v likvidaci (k § 53, odst. (1), písm. e) Zákona),

- že nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (k § 53, odst. (1), písm. c) Zákona),

- že jsme v posledních 3 letech nebyli pravomocně disciplinárně potrestáni, ani nám nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (k § 53, odst. (1), písm. c) Zákona).

V ............................... dne ........................2011

.........................................................

jméno oprávněné osoby dodavatele

.........................................................

podpis oprávněné osoby dodavatele